## Slide 1
01 / 04
2026 · BIMANUAL ROBOTICS PROJECT / MEETING RESULT
이동하고,
양팔로 작업하고,
실패를 복구한다.
봉지와 비정형 물병을 함께 기초검증한 뒤,
실물 데이터로 메인 시나리오를 고른다.
PLAN A
이동형 물병 붓기
PLAN B
봉지 열어 물체 담기
전제 · VLA 중심 X · LLM 모터제어 X
SLAM + ACT/IK + Depth + Sensor
병
컵
SLAM → 양팔 조작 → 실패 복구
Source: 2026-08-28 팀 회의 정리 · 내부 실물 제약 분석
Notes: 회의 결론을 먼저 말한다. 두 시나리오를 경쟁시키되 기반 기술은 공유한다.
[Sources]
- Internal meeting transcript, 2026-08-28
[/Sources]

## Slide 2
02 / 04
SCENARIO COMPARISON
두 시나리오, 하나의 기반 기술
물병은 전체 시스템 데모에 강하고, 봉지는 실패 복구 데모에 강하다.
PLAN A
이동형 비정형 용기 붓기
• SLAM으로 작업대 접근
• 총중량 200~300g 용기
• 반대 팔이 컵 안정화
• 접촉 센서로 미끄럼 확인
• 비드·쌀로 안전하게 시작
포트폴리오 강점 / SLAM + ACT + Sensor
PLAN B
봉지 열기·물체 담기
• 양팔로 입구 개방
• 한 팔 유지, 다른 팔 투입
• 미개방·찢어짐·미삽입 판정
• 평행 2 vs 진공+평행 비교
• 복구 상태가 명확함
기술 데모 강점 / Deformable + Recovery
9월 중순 GATE
물리 성공률 · 센서 판정 · 안전 복구 · 양팔 근거 · SLAM 통합성
Sources: ACT — arxiv.org/abs/2304.13705 · ShakingBot — arxiv.org/abs/2304.04558 · Pouring by Feel — arxiv.org/abs/2310.18473
Notes: Plan A를 포트폴리오 메인으로 권고한다. Plan B는 에이전틱 복구의 성공 여부를 짧은 POC로 확인한다.
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2304.13705
- https://arxiv.org/abs/2304.04558
- https://arxiv.org/abs/2310.18473
[/Sources]

## Slide 3
03 / 04
SYSTEM ARCHITECTURE & END-EFFECTOR
LLM은 판단하고, 제어기는 움직인다
자유로운 모터 명령 대신 검증된 스킬만 선택하는 계층 구조다.
01
LOCAL LLM
상태 요약 읽기
재시도·중단 결정
02
FSM / SKILLS
허용 행동 검증
타임아웃·안전 전이
03
ROBOT STACK
SLAM · Depth · IK/ACT
접촉 · 저울 · 결과 판정
04
HARDWARE
모바일 베이스 · SO-101 ×2
교체형 그리퍼
→
→
→
허용된 복구 행동
REGRASP
REOBSERVE
RETRY_SKILL
NEXT_OBJECT
ABORT_HOME
물병 그리퍼
평행 그리퍼 2개
V-groove/TPU 패드 + FSR 접촉 센서
봉지 그리퍼
평행 2 ↔ 진공+평행
퀵스왑 마운트로 POC 비교
Sources: Inner Monologue — arxiv.org/abs/2207.05608 · Nav2 — docs.nav2.org · Vision-Tactile Grasping — arxiv.org/abs/2112.06374
Notes: LLM을 실패 복구 감독자로 한정한다. 정상 경로는 LLM 없이도 동작해야 한다.
[Sources]
- https://arxiv.org/abs/2207.05608
- https://docs.nav2.org/
- https://arxiv.org/abs/2112.06374
[/Sources]

## Slide 4
04 / 04
ROLES & ROADMAP
역할은 나누되, 기반 기술은 함께 익힌다
ROLE
강사 / 멘토
로컬 LLM·감독 에이전트
교육·리뷰·통합 게이트
사용자
SLAM/Nav2 우선
모바일 베이스·작업대 접근·통합
다른 팀원
세부 전담은 다음 회의 확정
ACT·IK·Depth·수집은 공통 학습
ROADMAP
NOW — MID SEP
두 시나리오 실물 POC
페이로드·흡착·파지·센서
MID SEP GATE
메인 시나리오 결정
성공률·복구·통합성
BUILD
그리퍼·SLAM·ACT·LLM 결합
스킬별 단독 PASS
TEST
1차 통합 → 보완 → 최종
반복 시험·영상·로그
RECOMMENDATION
메인 / 이동형 물병 붓기 · 기술 데모 / 봉지 열기 + 실패 복구
Decision basis: physical POC gate · mobile bimanual portfolio evidence · safe skill-bounded recovery
Notes: 현재 확정된 역할과 잠정 역할을 구분해 설명한다. 다른 팀원의 전담은 다음 회의에서 다시 확인한다.
[Sources]
- Internal meeting transcript, 2026-08-28
- https://proceedings.mlr.press/v270/chernyadev25a.html
[/Sources]