## Slide 1
HANDOVER / PROJECT PROPOSAL
HOLD THE FLOW
물과 작업의 흐름을 함께 붙잡는다.
이동하고 잡고 붓고 확인하는 이동형 양팔 로봇
CONCEPT IMAGE
HANDOVER
2026.08.28
Notes: [Sources]
- OpenAI image generation, local asset: /home/lim/hold-the-flow-project-site/public/images/bimanual-mobile-hero-v2.png
- 회의 정리: /home/lim/bimanual-robot/docs/20260828_회의결과_주제후보_역할분담.md

## Slide 2
HANDOVER
HOLD THE FLOW
02 / 05
BIMANUAL POURING ROBOT · 2026.08.28
한 번의 성공보다, 다섯 단계의 연결
작업을 나눠 통과시킨 뒤 하나의 데모로 연결한다.
05
CONNECTED SKILLS
01
APPROACH
접근
작업대 인근 이동
02
ALIGN
정렬
Depth·Tag 보정
03
GRASP
양팔 파지
병·컵 동시 파지
04
POUR
붓기
기울기·접촉 기록
05
VERIFY
검증
중량·상태 판정
NORMAL PATH
정상 경로는 LLM 없이 실행한다.
실패가 기록된 뒤 재파지·재정렬·재시도를 고른다.
Notes: [Sources]
- 회의 정리: /home/lim/bimanual-robot/docs/20260828_회의결과_주제후보_역할분담.md
- Inner Monologue: https://arxiv.org/abs/2207.05608

## Slide 3
HANDOVER
HOLD THE FLOW
03 / 05
BIMANUAL POURING ROBOT · 2026.08.28
병은 세게 잡는 대신, 변화를 읽는다
평행 그리퍼를 유지하고 접촉면만 물병에 맞춘다.
01
평행 그리퍼
두 팔의 제어 방식을 통일한다.
02
V홈 TPU 패드
병의 곡면을 받치고 미끄럼을 줄인다.
03
접촉 센서
눌림과 파지 변화를 기록한다.
SYSTEM FLOW
Nav2 → Depth / Tag → IK / ACT → FSR / Scale → FSM
LLM · 재파지 / 재정렬 / 재시도
Notes: [Sources]
- OpenAI image generation, local asset: /home/lim/bimanual-robot/docs/gripper-bottle-contact-v1.png
- ACT / ALOHA: https://arxiv.org/abs/2304.13705
- Pouring by Feel: https://arxiv.org/abs/2310.18473
- Interlink FSR 400 series data sheet: https://cdn.sparkfun.com/assets/8/a/1/2/0/2010-10-26-DataSheet-FSR400-Layout2.pdf

## Slide 4
HANDOVER
HOLD THE FLOW
04 / 05
BIMANUAL POURING ROBOT · 2026.08.28
9월 중순, 물리 게이트부터 통과시킨다
모델보다 하중, 파지, 붓기 실측으로 다음 범위를 정한다.
09.15
실물 게이트
통과 조건만 구현에 반영
G0
파지
병·컵 정적 파지
G1
기울이기
무수 자세 유지
G2
붓기
중량 결과 확인
G3
통합
이동·정렬·조작
G4
복구
미끄럼·넘침 주입
DAILY SYNC / 10 MIN
오늘 배운 것
실측 결과
막힌 지점
다음 행동
Notes: [Sources]
- 회의 일정 원본: /home/lim/bimanual-robot/docs/20260828_회의결과_주제후보_역할분담.md

## Slide 5
HANDOVER
HOLD THE FLOW
05 / 05
BIMANUAL POURING ROBOT · 2026.08.28
역할은 나누고, 성공 기준은 맞춘다
세 사람이 같은 상태 정의와 실험표를 공유한다.
강사 / 멘토
로컬 LLM · 기술 교육 · 통합 게이트
실패 상태를 읽고 허용된 복구 스킬만 선택한다.
사용자
SLAM / Nav2 · 작업대 접근 · 전체 통합
반복 접근, 로컬 정렬 인계, 이동 로그를 담당한다.
다른 팀원
ACT / IK · 그리퍼 · 실물 데이터
파지·붓기 POC와 접촉·중량 데이터를 기록한다.
SUCCESS GATE
09.15
실물 게이트
접근
반복 위치·인계 로그
파지
접촉값·미끄럼 상태
붓기
중량 변화·넘침 여부
통과 조건만 구현에 반영
Notes: [Sources]
- 회의 역할·게이트 원본: /home/lim/bimanual-robot/docs/20260828_회의결과_주제후보_역할분담.md